## Услуги, оказываемые управляющей организацией в отношении имущества собственников помещений в многоквартирном доме:

## а) осмотр общего имущества, ответственными лицами, являющимися должностными лицами управляющей организации, обеспечивающий своевременное выявление несоответствия состояния общего имущества требованиям законодательства Российской Федерации, а также угрозы безопасности жизни и здоровью граждан;

## б) обеспечение готовности внутридомовых инженерных систем электроснабжения и электрического оборудования, входящих в состав общего имущества, к предоставлению коммунальной услуги электроснабжения; (пп. "б" в ред. Постановления Правительства РФ от 06.05.2011 N 354)

## в) поддержание помещений, входящих в состав общего имущества, в состоянии, обеспечивающем установленные законодательством Российской Федерации температуру и влажность в таких помещениях;

## (пп. "в" в ред. Постановления Правительства РФ от 06.05.2011 N 354)

## г) уборку и санитарно-гигиеническую очистку помещений общего пользования, а также земельного участка, входящего в состав общего имущества;

## д) сбор и вывоз твердых и жидких бытовых отходов, включая отходы, образующиеся в результате деятельности организаций и индивидуальных предпринимателей, пользующихся нежилыми (встроенными и пристроенными) помещениями в многоквартирном доме;

## е) меры пожарной безопасности в соответствии с законодательством Российской Федерации о пожарной безопасности;

## ж) содержание и уход за элементами озеленения и благоустройства, высаженными управляющей компанией, а также иными предназначенными для обслуживания, эксплуатации и благоустройства этого многоквартирного дома объектами, расположенными на земельном участке, входящем в состав общего имущества;

## з) текущий и капитальный ремонт, подготовку к сезонной эксплуатации и содержание общего имущества, указанного в подпунктах "а" - "д" пункта 2 ПРАВИЛ  СОДЕРЖАНИЯ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ, а также элементов благоустройства и иных предназначенных для обслуживания, эксплуатации и благоустройства этого многоквартирного дома объектов, расположенных на земельном участке, входящем в состав общего имущества;

## и) проведение обязательных в отношении общего имущества мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, включенных в утвержденный в установленном законодательством Российской Федерации порядке перечень мероприятий;

## (пп. "и" введен Постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 N 354)

## к) обеспечение установки и ввода в эксплуатацию коллективных (общедомовых) приборов учета холодной и горячей воды, тепловой и электрической энергии, природного газа, а также их надлежащей эксплуатации (осмотры, техническое обслуживание, поверка приборов учета и т.д.).

(Постановление Правительства РФ от 13.08.2006 N 491 (ред. от 06.05.2011) "Об утверждении Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме и правил изменения размера платы за содержание и ремонт жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность")

| Перечень работ и услуг по содержанию общего имущества | многоквартирного дома. |
| --- | --- |

| 1 .Работы по текущему ремонту |  |
| --- | --- |
| 1.1. Фундаменты: |  |
| заделка и расшивка швов, трещин, восстановление облицовки фундаментов стен и др.; устранение местных деформаций путем перекладки, усиления, стяжки и др. | по необходимости |
| восстановление поврежденных участков гидроизоляции фундаментов | данные виды работ выполняются по ежегодно составляемым планам исходя из состояния, сроков эксплуатации (при удельном весе заменяемых элементов не более 15% от общего объема в жилом здании), по мере выявления дефектов |
| усиление (устройство) фундаментов под оборудование (вентиляционное, насосное и др.) |  |
| смена отдельных участков ленточных, столбовых фундаментов, фундаментных "стульев" под деревянными зданиями |  |
| устройство и ремонт вентиляционных продухов |  |
| восстановление приямков, входов в подвалы |  |
| 1.2. Фасады: |  |
| заделка трещин, расшивка швов, перекладка отдельных участков кирпичных стен |  |
| герметизация стыков элементов полносборных зданий, заделка выбоин и трещин на поверхности блоков и панелей | данные виды работ выполняются по ежегодно составляемым планам исходя из состояния, сроков эксплуатации (при удельном весе заменяемых элементов не более 15% от общего объема в жилом здании), по мере выявления дефектов |
| восстановление отдельных простенков, перемычек, карнизов, козырьков |  |
| ремонт (восстановление) архитектурных деталей, облицовочных плиток, штукатурки, отдельных кирпичей; восстановление лепных деталей |  |
| смена отдельных венцов, элементов каркаса; укрепление, утепление, конопатка пазов; смена участков обшивки деревянных стен |  |
| утепление промерзающих участков стен |  |
| замена покрытий, выступающих частей по фасаду. Замена сливов на оконных проемах |  |
| ремонт и окраска фасадов |  |
| 1.3. Перекрытия: |  |
| частичная замена или усиление отдельных элементов деревянных перекрытий (участков междубалочного заполнения, дощатой подшивки, отдельных балок); восстановление засыпки (утепление) и стяжки; антисептирование и противопожарная защита деревянных конструкций | данные виды работ выполняются по ежегодно составляемым планам исходя из состояния, сроков эксплуатации (при удельном весе заменяемых элементов не более 15% от общего объема в жилом здании), по мере выявления дефектов |
| заделка швов в стыках сборных железобетонных перекрытий |  |
| 1.4. Крыши: |  |
| усиление элементов деревянной стропильной системы, включая смену отдельных стропильных ног, стоек, подкосов, участков коньковых прогонов, лежней, мауэрлатов, кобылок и обрешетки |  |
| антисептическая и противопожарная защита деревянных конструкций | данные виды работ выполняются по ежегодно составляемым планам исходя из состояния, сроков эксплуатации (при удельном весе заменяемых элементов не более 15% от общего объема в жилом здании) по мере выявления дефектов |
| все виды работ по устранению неисправностей стальных, асбестоцементных и других кровель из штучных материалов, включая все элементы примыкания к конструкциям, покрытия парапетов, колпаки и зонты над трубами и проч. |  |
| замена водосточных труб |  |
| ремонт и частичная замена участков рулонных кровель |  |
| замена участков парапетных решеток, пожарных лестниц, стремянок, гильз, ограждений, устройств заземления здания с восстановлением водонепроницаемости места крепления |  |
| восстановление и устройство новых переходов на чердак через трубы отопления, вентиляционных коробов |  |
| устройство вновь и ремонт коньковых и карнизных вентиляционных продухов |  |
| ремонт гидроизоляционного и восстановление утепляющего слоя чердачного покрытия |  |
| ремонт слуховых окон и выходов на крыши |  |
| 1.5. Оконные и дверные заполнения: |  |
| смена, восстановление отдельных элементов, частичная замена оконных и дверных заполнений; ремонт металлических входных дверей |  |
| установка доводчиков пружин, упоров и пр. | данные виды работ выполняются по еже- годно составляемым планам исходя из состояния, сроков эксплуатации (при удельном весе заменяемых элементов не более 15% от общего объема в жилом здании), по мере выявления дефектов |
| смена оконных и дверных приборов |  |
| 1.6. Стены и перегородки: |  |
| усиление, смена отдельных участков деревянных перегородок |  |
| заделка трещин перегородок | данные виды работ выполняются по еже- годно составляемым планам исходя из состояния, сроков эксплуатации (при удельном весе заменяемых элементов не более 15% от общего объема в жилом здании), по мере выявления дефектов |
| восстановление поврежденных участков штукатурки и облицовки в подъездах, технических помещениях, в других общедомовых вспомогательных помещениях; |  |
| заделка отверстий, гнезд, борозд |  |
| заделка сопряжений со смежными конструкциями и др. |  |
| 1.7. Лестницы, балконы, крыльца (зонты - козырьки) над входами в подъезды, подвалы, над балконами верхних этажей: |  |
| заделка выбоин, трещин ступеней бетонных и деревянных лестниц и площадок |  |
| замена отдельных ступеней, проступей, подступенков | данные виды работ выполняются по ежегодно составляемым планам исходя из состояния, сроков эксплуатации (при удельном весе заменяемых элементов не более 15% от общего объема в жилом зда- нии), по мере выявления дефектов |
| частичная замена и укрепление металлических и деревянных перил |  |
| заделка выбоин и трещин бетонных и железобетонных балконных плит, крылец и зонтов; восстановление гидроизоляции в сопряжениях балконных плит, крылец, зонтов; замена дощатого настила с обшивкой кровельной сталью, замена балконных ограждений |  |
| восстановление или замена отдельных элементов крылец; восстановление или устройство зонтов над входами в подъезды, подвалы и над балконами верхних этажей |  |
| восстановление приямков, входов в подвалы | данные виды работ выполняются по еже- годно составляемым планам исходя из состояния, сроков эксплуатации (при удельном весе заменяемых элементов не более 15% от общего объема в жилом зда- нии), по мере выявления дефектов |
| устройство металлических решеток, ограждений окон подвальных помещений, козырьков над входами в подвал |  |
| 1.8. Полы: |  |
| замена отдельных участков полов и покрытия полов |  |
| 1.9. Печи и очаги: | данные виды работ выполняются по еже- годно составляемым планам, исходя из состояния и сроков эксплуатации (при удельном весе заменяемых элементов не более 20% от общего объема в жилом здании), по мере выявления дефектов |
| все виды работ по устранению неисправностей печей и очагов, перекладка их в отдельных случаях |  |
| ремонт и восстановление работоспособности дымоходов, газоходов | один раз в год |
| 1.10. Внутренняя отделка: | один раз в год |
| выполнение косметического ремонта лестничных площадок |  |
| все виды малярных и стекольных работ во вспомогательных помещениях (лестничных клетках, подвалах, чердаках) | один раз в пять лет |
| 1.11. Центральное отопление: | по мере выявления дефектов (при удельном весе заменяемых элементов не более 15% от общего объема в жилом здании) |
| смена отдельных участков трубопроводов (в т.ч. наружных в пределах границ эксплуатационной ответственности), секций отопительных приборов, запорной и регулировочной арматуры |  |
| утепление труб, приборов, расширительных баков | один раз в год, по плану подготовки к зиме (при удельном весе заменяемых элементов не более 15% от общего объема сетей в жилом здании) |
| восстановление разрушенной тепловой изоляции |  |
| 1.12. Холодное и горячее водоснабжение: |  |
| уплотнение соединений, устранение течи, утепление, укрепление трубопроводов, смена отдельных участков трубопроводов (в т.ч. наружных в пределах границ эксплуатационной ответственности), восстановление разрушенной изоляции трубопроводов (за исключением внутриквартирной разводки) |  |
| смена запорной арматуры общей внутридомовой сети, включая запорную арматуру в жилых помещениях вследствие истечения срока их службы | один раз в год, по плану подготовки к зиме (при удельном весе заменяемых элементов не более 15% от общего объема сетей в жилом здании) |
| утепление и замена арматуры водонапорных ба- ков на чердаке | по мере выявления неисправностей |
| замена внутренних пожарных кранов и пожарных водопроводов | один раз в год, по плану подготовки к зиме (при удельном весе заменяемых элементов не более 15% от общего объема) |
| ремонт и замена насосов и электромоторов малой мощности |  |
| замена и установка общедомовых приборов учета холодной воды |  |
| ремонт теплообменников (бойлеров), включая насосные установки; при закрытой схеме горячего водоснабжения |  |
| 1.13. Канализация: | по мере выявления неисправностей |
| ремонт и замена отдельных участков трубопроводов (в т.ч. наружных в пределах границ эксплуатационной ответственности), фасонных частей, сифонов, трапов, ревизий, кроме квартирной разводки |  |
| 1.14. Газоснабжение: | по плану (при удельном весе заменяемых элементов не более 15% от общего объема сетей в жилом здании), по мере выявления дефектов |
| ремонт и замена общедомовых газовых сетей |  |
| 1.15. Электроснабжение и электротехнические устройства | по договору со специализированной организацией, по мере выявления дефектов |
| замена и ремонт неисправных участков общедомовой электрической сети здания (в т.ч. места общего пользования квартир коммунального заселения и наружные электросети в пределах границ эксплуатационной ответственности) и устранение неисправностей в жилых помещениях, произошедших не по вине жителей |  |
| замена вышедших из строя электроустановочных изделий (выключатели, штепсельные розетки, светильники) в местах общего пользования | по мере выявления неисправностей (при удельном весе заменяемых элементов не более 15% от общего объема сетей в жилом здании) |
| замена предохранителей, автоматических выключателей, пакетных переключателей вводно-распределительных устройств, щитов и другого электрооборудования в местах общего пользования |  |
| замена электродвигателей и отдельных узлов электроустановок инженерного оборудования здания |  |
| замена вышедших из строя конфорок, переключателей, нагревателей жарочного шкафа и других сменных элементов стационарных электроплит отечественного производства |  |
| 1.16. Вентиляция: |  |
| ремонт и восстановление работоспособности вентиляционных каналов в помещениях кухонь, ванн и санузлов жилых помещений |  |
| ремонт и восстановление вентиляционных коробов в чердачном помещении и оголовков вентиляционных шахт на кровле | при удельном весе заменяемых элементов не более 15% от общего объема в жилом здании, по мере выявления дефектов |
| 1.17. Мусоропроводы: | при удельном весе заменяемых элементов не более 15% от общего объема в жилом здании, по мере выявления дефектов |
| планово-предупредительный ремонт |  |
| восстановление работоспособности вентиляционных и промывочных устройств, крышек мусороприемных клапанов и шиберных устройств | один раз в пять лет |
| 1.18. Специальные общедомовые технические устройства: | по плану |
| ремонт и замена отдельных элементов систем дымоудаления и пожаротушения |  |
| ремонт и замена лифтового оборудования | по договору со специализированной организацией (при удельном весе заменяемых элементов не более 15% от общего объема в жилом здании), в соответствии с требованиями технической нормативной документации на системы и оборудование, по мере выявления дефектов |
| ремонт, наладка автоматизированных тепловых пунктов, оборудованных узлами учета потребления тепловой энергии и воды на нужды отопления и горячего водоснабжения |  |
| ремонт и замена почтовых ящиков |  |
| ремонт и наладка систем диспетчеризации, контроля и автоматизированного управления инженерным оборудованием |  |
| 1.19. Внешнее благоустройство: |  |
| ремонт и восстановление разрушенных участков отмосток по периметру здания |  |
| ремонт и замена отдельных элементов оборудования детских игровых, спортивных и хозяйственных площадок, дворовых уборных, мусорных ящиков, площадок для контейнеров-мусоросборников | по плану и по мере необходимости |
|  | по плану и по мере необходимости |
| установка урн | один раз в год |
| окраска урн | один раз в год |
| окраска решетчатых ограждений, ворот, оград | один раз в год |
| мероприятия по уходу за зелеными насаждениями: обрезка веток деревьев и кустарников (на территории, определенной техническим паспортом домовладения) | два раза в год |
| ремонт и окраска оборудования детских и спортивных площадок | один раз в год |

| Перечень работ и услуг по содержанию общего имущества | многоквартирного дома. |
| --- | --- |
| 1. Работы по содержанию | Периодичность |
| 1.1. Содержание общего имущества многоквартирного дома: |  |
| а) стены и фасады: |  |
| плановые и частичные осмотры | два раза в год |
| отбивка отслоившейся отделки наружной поверхности стен (штукатурки, облицовочной плитки) | по мере выявления в течение пяти суток с немедленным ограждением опасных зон |
| удаление элементов декора, представляющих опасность | по мере выявления с немедленным принятием мер безопасности |
| восстановление вышедших из строя или слабо укрепленных аншлагов, домовых номерных знаков, подъездных указателей и других элементов визуальной информации | по мере выявления |
| укрепление козырьков, ограждений и перил крылец | по мере выявления с принятием срочных мер по обеспечению безопасности |
| б) крыши и водосточные системы: |  |
| плановые и частичные осмотры | два раза в год |
| уборка мусора и грязи с кровли | два раза в год |
| удаление снега и наледи с кровель | в зимний период по мере необходимости |
| укрепление оголовков дымовых, вентиляционных труб, металлических покрытий парапета, ограждений карниза | по мере выявления |
| укрепление защитной решетки водоприемной воронки | по мере выявления в течение пяти суток |
| прочистка системы внутреннего водостока от засорения | по мере выявления в течение двух суток |
| ремонт и закрытие слуховых окон, люков и входов на чердак | один раз в год при подготовке к отопительному сезону, по мере выявления |
| укрепление рядовых звеньев, водоприемных воронок, колен и отмета наружного водостока; промазка кровельных фальцев и образовавшихся свищей мастиками, герметиком | по мере выявления в течение пяти суток |
| проверка исправности оголовков дымоходов и вентиляционных каналов с регистрацией результатов в журнале | два раза в год |
| в) оконные и дверные заполнения: |  |
| плановые и частичные осмотры | два раза в год |
| установка недостающих, частично разбитых и укрепление слабо укрепленных стекол в дверных и оконных заполнениях (кроме квартир), установка или ремонт оконной, дверной арматуры | по плану - один раз в год при подготовке к отопительному сезону, по мере выявления дефектов |
| укрепление или регулировка пружин на входных дверях | по плану - один раз в год при подготовке к отопительному сезону, по мере выявления дефектов: в зимнее время - в течение одних суток; в летнее время - в течение трех суток |
| закрытие подвальных дверей, металлических решеток и лазов на замки | по мере выявления |
| закрытие и раскрытие продухов | два раза в год |
| г) печи, очаги, вентканалы: |  |
| осмотры печей, очагов, осмотр и очистка дымоходов, газоходов, вентканалов, мелкий ремонт (заделка трещин, укрепление дверей, предтопочных листов и др.) проверка дымоходов: кирпичные асбоцементные вентиляционные каналы в помещениях, где установлены газовые приборы вентиляционные каналы санузлов и ванных комнат | по плану - один раз в год при подготовке к отопительному сезону (по мере выявления дефектов) один раз в три месяца один раз в год два раза в год один раз в три года |
| д) внешнее благоустройство: |  |
| закрытие и раскрытие приямков | два раза в год |
| е) санитарная уборка жилищного фонда: |  |
| влажное подметание лестничных площадок и маршей нижних с 1 по 3 этаж | ежедневно |
| влажное подметание лестничных площадок и маршей с 3 этажа и выше | 3 раза в неделю |
| влажное подметание мест перед загрузочными клапанами мусоропроводов | ежедневно |
| мытье пола кабины лифта | ежедневно |
| мытье лестничных площадок и маршей | 1 раз в месяц |
| мытье окон, влажная протирка стен, дверей, плафонов на лестничных клетках, подоконников, отопительных приборов, оконных решеток, поручней, перил, чердачных лестниц, шкафов для электросчетчиков, слаботочных устройств, почтовых ящиков | 1 раз в весенний период |
| ж) санитарная очистка придомовой территории: |  |
| уборка контейнерных площадок; | ежедневно |
| очистка урн от мусора; очистка приямков | ежедневно |
| уборка от снега и наледи площадки перед входом в подъезд, очистка металлической решетки и приямка | по мере необходимости но не реже 1 раза в день |
| уборка снега с тротуаров и внутриквартальных проездов в границах уборочных площадей согласно техническим паспортам на домовладение | по мере необходимости но не реже 1 раза в день |
| транспортировка противогололедной смеси и посыпка территории | по мере необходимости но не реже 1 раза в день |
| подметание территории с усовершенствованным, неусовершенствованным покрытием и без покрытия | в теплый период с периодичностью в зависимости от классности |
| уборка мусора с газонов и загрузка в мусоросборные контейнеры, сбор случайного мусора с газонов | по мере необходимости но не реже 1 раза в день |
| сезонное выкашивание газонов и сгребание травы, удаление поросли на придомовой территории | по мере необходимости, не реже двух раз в год |
| 1.2. Техническое обслуживание общих коммуникаций, технических устройств и технических помещений жилого дома: |  |
| а) центральное отопление: |  |
| сезонные обходы и осмотры системы теплоснабжения, включая жилые помещения | два раза в год |
| периодические обходы и осмотры тепловых пунктов в отопительный период | еженедельно |
| консервация и расконсервация систем центрального отопления | два раза в год |
| замена и ремонт отдельных участков и элементов системы, регулировка, ревизия и ремонт запорной, воздухосборной и регулировочной арматуры (включая жилые помещения) | планово - один раз в год при сезонной подготовке, по мере выявления |
| выполнение сварочных работ при ремонте или замене участков трубопровода | по мере возникновения неисправностей, незамедлительно |
| наладка, регулировка систем с ликвидацией непрогрева и завоздушивания отопительных приборов, включая жилые помещения | один раз в год, по мере выявления |
| обслуживание общедомовых приборов учета и регулирования | согласно графику |
| уплотнение сгонов; устранение неплотностей резьбовых соединений | по мере выявления |
| гидропневматическая промывка (с 3 - 5-кратным заполнением и сбросом воды) и гидравлические испытания систем отопления домов | один раз в год |
| очистка грязевиков воздухосборников, вантузов | один раз в год |
| слив воды и наполнение водой системы отопления | по мере выявления дефектов |
|  | по мере выявления дефектов |
| б) водопровод и канализация, горячее водоснабжение: |  |
| сезонные обходы и осмотры систем, включая жилые помещения | один раз в год |
| содержание и обслуживание теплообменников (бойлеров) при закрытой схеме горячего водоснабжения | согласно требованиям нормативно- технической документации на оборудование (техпаспорт) |
| гидропневматическая промывка, опрессовка и утепление бойлеров | по плану один раз в год при подготовке к отопительному сезону |
| ремонт, ревизия запорной арматуры на системах водоснабжения (без водоразборной арматуры), включая жилые помещения | планово - один раз в год, по мере выявления |
| устранение неплотностей резьбовых соединений, включая жилые помещения | по мере выявления |
| прочистка трубопроводов горячего и холодного водоснабжения, за исключением квартирной разводки | по мере выявления |
| устранение свищей и трещин на общедомовых инженерных сетях (стояках, лежаках), включая жилые помещения | по мере выявления немедленно |
| выполнение сварочных работ при ремонте или замене трубопроводов | по мере выявления |
| утепление трубопроводов | по мере выявления |
| прочистка дренажных систем | один раз в год |
| проверка исправности канализационной вытяжки | один раз в год |
| профилактическая прочистка внутридомовой канализационной сети, включая жилые помещения | два раза в год |
| устранение засоров общедомовой канализационной сети | по мере выявления |
| утепление трубопроводов в технических подпольях | по мере выявления |
| обслуживание систем противопожарного водопровода и насосов | один раз в год |
| в) электроснабжение: |  |
| обходы и осмотры систем (в т.ч. наружных в пределах границ эксплуатационной ответственности) с устранением нарушений изоляции электропроводки и других мелких работ | по графику |
| замена неисправных предохранителей, автоматических выключателей и пакетных переключателей в этажных электрощитах и вводно-распределительное устройство, а также выключателей, потолочных и настенных патронов |  |
| укрепление плафонов и ослабленных участков наружной электропроводки | по мере выявления в течение трех часов, в течение семи суток |
| очистка клемм и соединений в групповых щитках и распределительных шкафах | по мере выявления в течение семи суток |
| ремонт запирающих устройств и закрытие на замки групповых щитков и распределительных шкафов | четыре раза в год |
| снятие показаний домовых, групповых электросчетчиков | по мере выявления нарушений |
| техническое обслуживание электроплит в жилых помещениях | ежемесячно |
| ремонт отдельных элементов стационарных электроплит отечественного производства | один раз в год |
| проверка заземления электрокабелей | по мере выявления в течение трех суток |
| замеры сопротивления изоляции | один раз в год |
| проверка заземления оборудования | один раз в три года |
| г) специальные общедомовые технические устройства: | ежемесячно |
| техническое обслуживание систем дымоудаления и противопожарной защиты |  |
| техническое обслуживание лифтов | по отдельному договору со специализи рованным предприятием, по графику |
| д) мусоропроводы: | по отдельному договору со специализи- рованным предприятием, по графику |
| профилактический осмотр мусоропровода и устранение мелких дефектов на стволах мусоропроводов и загрузочных клапанах |  |
| удаление мусора из мусороприемных камер | один раз в месяц |
| уборка мусороприемных камер | ежедневно |
| очистка загрузочных клапанов мусоропровода | ежедневно |
| дезинфекция, дезинсекция мусоросборной камеры | один раз в неделю |
| устранение засоров стволов мусоропроводов | ежемесячно |
| мойка нижней части ствола и шибера мусоропровода | по мере выявления в течение одних суток |
| дезинфекция мусоросборников | два раза в год |
| 1.3. Аварийное обслуживание: | один раз в месяц |
| а) водопровод и канализация, горячее водоснабжение: |  |
| устранение неисправностей на общедомовых сетях с обеспечением восстановления работоспособности, включая жилые помещения |  |
| ликвидация засоров канализации на внутридомовых системах, включая выпуска до первых колодцев | круглосуточно, по мере возникновения неисправностей |
| устранение засоров канализации в жилых помещениях, произошедших не по вине жителей | круглосуточно, по мере возникновения неисправностей |
| б) центральное отопление: | круглосуточно, по мере возникновения неисправностей |
| устранение неисправностей на общедомовых сетях с обеспечением восстановления работоспособности, включая жилые помещения |  |
| в) электроснабжение: | круглосуточно, по мере возникновения неисправностей |
| замена (восстановление) неисправных участков внутридомовой электрической сети (до ввода в жилые помещения) |  |
| замена предохранителей, автоматических выключателей и другого оборудования на домовых вводно-распределительных устройствах и щитах, в поэтажных распределительных электрощитах | круглосуточно, по мере возникновения неисправностей |
| г) сопутствующие работы при ликвидации аварий: | круглосуточно, по мере возникновения неисправностей |
| земляные работы |  |
| откачка воды из подвала (т/камер, т/трасс, находящихся в пределах границ эксплуатационной ответственности) | по необходимости |
| вскрытие полов, ниш, пробивка отверстий и борозд над скрытыми инженерными коммуникациями (в т.ч. монтаж и демонтаж канальных плит) с последующей заделкой | по необходимости |
| отключение стояков на отдельных участках трубопроводов, опорожнение отключенных участков систем центрального отопления и горячего водоснабжения и обратное наполнение их с пуском системы после устранения неисправности | по необходимости |

ПРЕДЕЛЬНЫЕ СРОКИ

УСТРАНЕНИЯ НЕИСПРАВНОСТЕЙ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ВНЕПЛАНОВОГО (НЕПРЕДВИДЕННОГО) ТЕКУЩЕГО РЕМОНТА ОТДЕЛЬНЫХ ЧАСТЕЙ ЖИЛЫХ ДОМОВ И ИХ ОБОРУДОВАНИЯ

| неисправности конструктивных элементов и оборудования | предельный срок выполнения ремонта |
| --- | --- |
| протечки в отдельных местах кровли | 5 сут. |
| повреждения системы организованного водоотвода (водосточных труб, воронок, колен, отметов и пр., расстройство их креплений) | 5 сут. |
| утрата связи отдельных кирпичей с кладкой наружных стен, угрожающая их выпадением | 1 сут. (с немедленным ограждением опасной зоны) |
| неплотность в дымоходах и газоходах и сопряжения их с печами | 1 сут. |
| разбитые стекла и сорванные створки оконных переплетов, форточек, балконных дверных полотен в зимнее время в летнее время | 1 сут. 3 сут. |
| дверные заполнения (входные двери в подъездах) | 1 сут. |
| отслоение штукатурки потолка или верхней части стены, угрожающее обрушением | 5 сут. (с немедленным принятием мер безопасности) |
| нарушение связи наружной облицовки, а так же лепных изделий, установленных на фасадах со стенами | немедленное принятие мер безопасности |
| протечки в перекрытиях, вызванные нарушением водонепроницаемости гидроизоляции полов в санузлах | 3 сут. |
| печи |  |
| трещины и неисправности в печах, дымоходах и газоходах, могущие вызвать отравление жильцов дымовыми газами и угрожающие пожарной безопасности здания | 1 сут. (с незамедлительным прекращением эксплуатации до исправления) |
| течи в системах водоснабжения, водоотведения, запорной арматуре | 1 сут. |
| неисправности аварийного порядка трубопроводов и их сопряжений (с фитингами, арматурой и приборами водопровода, канализации, горячего водоснабжения, центрального отопления, газооборудования) | немедленно |
| неисправности мусоропровода | 1 сут. |